На основу члана 201. став 5. тачка 10) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

Правилник о класификацији објеката

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 28.2.2015.

Основнe одредбe

Члан 1.

Овим правилником прописује се класификација објеката према намени, функционалним и структуралним карактеристикама и степену утицаја на окружење, с обзиром на ризике везане за изградњу и експлоатацију.

Члан 2.

Објекти, у смислу овог правилника, су зграде и инжењерски објекти.

Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за различите производне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају зидове (надстрешница) као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.).

Инжењерски објекти су сви остали објекти који нису зграде: железнице, путеви, мостови, аеродромске стазе, цевоводи, комуникациони и електрични водови и др.

Члан 3.

Објекти се разврставају у класе које носе класификациони број према табели из члана 7. овог правилника.

Члан 4.

Површина објекта, за потребе одређивања класе објекта, представља укупну грађевинску бруто површину обрачунату у складу са тачком 4.3 СРПС.У.Ц2.100:2002, односно, збир површина свих надземних и подземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта у оквиру спољних мера финално обрађених ободних зидова.

Висина зграда, за потребе одређивања класе објекта, рачуна се од површине пода подрума или друге најниже етаже у згради, до највише коте објекта.

Члан 5.

Објекти различитих класа се, за потребе дефинисања садржаја техничке документације, разврставају у следеће категорије:

А зграде - незахтевни објекти;

Б зграде - мање захтевни објекти;

В зграде - захтевни објекти;

Г инжењерски објекти.

Разврставање објеката различитих класа у категорије се, према намени и степену сложености, врши према табели из члана 7. овог правилника.

Објекти који се састоје из делова који спадају у различите класе и категорије

Члан 6.

За сложене објекте који се састоје од делова различите класе, сваком делу одређује се класа и исказује процентуалном заступљеношћу у укупној површини објекта.

За зграде које се састоје од више делова различите категорије одређује се категорија зграде у целини, тако да јој се додељује категорија више захтевног дела.

За објекте који се састоје од зграде и инжењерског објекта, односно дела објекта, сваком објекту, односно делу објекта, се одређује се посебна категорија.

Класификација и категоризација објеката

Члан 7.

Класе и категорије објеката, у смислу овог правилника, приказане су у наредној табели.

| Назив | Објашњење | Додатни критеријум | Класификациони број | Категорија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗГРАДЕ | 1 |  |
| СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ | 11 |  |
| Стамбене зграде са једним станом | 111 |  |
| Стамбене зграде са једним станом | Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће | До 400 m² и П+1+Пк (ПС) | 111011 | А |
|  |  | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 111012 | Б |
|  |  | Преко 2.000 m² или П+4+Пк (ПС) | 111013 | В |
|  | Куће у низу, спојене зидом, или низ спојених кућа на стрмини (терасама), у којима сваки стан има свој кров и свој улаз директно из приземља | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 111021 | Б |
|  |  | Преко 2.000 m² или П+4+Пк (ПС) | 111022 | В |
| Стамбене зграде са два или више станова | 112 |  |
| Стамбене зграде са два стана | 1121 |  |
| Стамбене зграде са два стана | Издвојене куће са два стана који се користе за стално становање или повремени боравак (за одмор и сл.) | До 400 m² и П+1+Пк/ПС | 112111 | А |
|  |  | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 112112 | Б |
|  |  | Преко 2.000 m² или П+4+Пк (ПС) | 112113 | В |
|  | Куће у низу, повезане зидом, или низ кућа спојених терасама (на стрмини), са два стана | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 112121 | Б |
|  |  | Преко 2.000 m² или П+4+Пк (ПС) | 112122 | В |
| Стамбене зграде са три или више станова | 1122 |  |
| Стамбене зграде са три или више станова | Издвојене стамбене зграде са три стана, за стално становање или за повремени боравак | До 400 m² и П+1+Пк/ПС | 112211 | А |
|  |  | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 112212 | Б |
|  |  | Преко 2.000 m² или П+4+Пк (ПС) | 112213 | В |
|  | Издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана, као што су стамбени блокови, куће са апартманима и сл. у којима су станови намењени за стално становање или за повремени боравак | До 2.000 m² и П+4+Пк (ПС) | 112221 | Б |
|  |  | Преко 2.000m² или П+4+Пк (ПС) | 112222 | В |
| Зграде за становање заједница | 113 |  |
| Зграде за становање заједница | Зграде за заједничко становање, укључујући станове са потпуном услугом одржавања и чишћења за старије особе, студенте, децу и друге друштвене групе, као нпр. домови пензионера, установе и домове који пружају бригу за старије и хендикепиране особе, радничка преноћишта, студентске домове, сиротишта, преноћишта уз зграде интерната, домове бескућника, манастире и др. | До 400 m² и П+2 | 113001 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 113002 | В |
| НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ | 12 |  |
| Хотели и сличне зграде | 121 |  |
| Хотели | 1211 |  |
| Хотели и мотели | Хотели, мотели, гостионице са собама, пансиони и сличне зграде за ноћење гостију, с рестораном или без њега | До 400 m² и П+2 | 121111 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 121112 | В |
| Ресторани, барови и сличне угоститељске зграде | Засебне зграде ресторана, барова, кантина | До 400 m² и П+2 | 121113 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 121114 | В |
| Остале зграде за краткотрајни боравак | 1212 |  |
| Остале зграде за краткотрајни боравак | Преноћишта за омладину (хостеле), планинарски домови, дечији и породични кампови, бунгалови за одмор, одмаралишта, друге зграде за одмор и ноћење излетника које нису другде разврстане | До 400 m² и П+2 | 121201 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 121202 | В |
| Пословне зграде | 122 |  |
| Пословне зграде | Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др) | До 400 m² и П+2 | 122011 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 122012 | В |
|  | Конференцијски и конгресни центри, зграде судова и парламента | До 400 m² и П+2 | 122021 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+2 | 122022 | В |
| Зграде за трговину на велико и мало | 123 |  |
| Зграде за трговину на велико и мало | Трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд. | До 400 m² и П+1 | 123001 | Б |
|  |  | Преко 400 m² или П+1 | 123002 | В |
| Зграде за саобраћај и комуникације | 124 |  |
| Зграде за комуникације, станице, терминали и сличне зграде | 1241 |  |
| Зграде друмског саобраћаја | Зграде с припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на аутобуским станицама |  | 124110 | В |
| Зграде железничког саобраћаја | Зграде с припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на железничким станицама, на станицама жичара, седећих жичара, итд. |  | 124121 | В |
|  | Сигналне (скретничарске) кућице, спремишта (ремизе) за локомотиве и вагоне |  | 124122 | В |
| Зграде ваздушног саобраћаја | Зграде с припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на цивилним и војним аеродромима |  | 124131 | В |
|  | Хангари за авионе |  | 124132 | В |
|  | Зграде за контролу летења (контролни торњеви) |  | 124133 | В |
| Зграде воденог саобраћаја | Зграде с припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на лучким терминалима |  | 124141 | В |
|  | Светионици |  | 124142 | В |
| Зграде пошта и телекомуникација | Зграде поштанског промета, телефонске централе, телекомуникацијски центри |  | 124151 | В |
|  | Телефонске говорнице |  | 124152 | А |
| Зграде за телевизијско и радио емитовање | Зграде за телевизијско и радио емитовање |  | 124160 | В |
| Остале зграде за саобраћај и комуникације |  |  | 124170 | В |
| Гараже | 1242 |  |
| Гараже | Самосталне зграде гаража (надземне и подземне) и паркиралишта |  | 124210 | В |
|  | Оставе за бицикле |  | 124220 | А |
| Индустријске зграде и складишта | 125 |  |
| Индустријске зграде | 1251 |  |
| Индустријске зграде | Наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу итд. | радионице до 400 m² | 125101 | Б |
|  |  | радионице преко 400 m² | 125102 | В |
|  |  | све осим радионица | 125103 | В |
| Резервоари, силоси и складишта | 1252 |  |
| Резервоари и силоси | Резервоари и цистерне |  | 125211 | Г |
|  | Резервоари за нафту и гас |  | 125212 | Г |
|  | Силоси за цемент и друге суве агрегате |  | 125213 | Г |
| Затворена складишта | Специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или преградама | До 1.500 m² и П+1 | 125221 | Б |
|  |  | преко 1.500 m² или П+1 | 125222 | В |
|  | Хладњаче |  | 125223 | В |
| Наткривена складишта | Стално наткривена складишта (с кровом) на отвореном, с мање од три зида или без зидова | До 1.500 m² | 125231 | А |
|  |  | Више од 1.500 m² | 125232 | Б |
| Зграде за културно-уметничку делатност и забаву, образовање, болнице и остале зграде за здравствену заштиту | 126 |  |
| Зграде за културно-уметничку делатност и забаву | 1261 |  |
| Зграде за културно-уметничку делатност и забаву | Биоскопи, концертне дворане, оперске куће, позоришта, итд. |  | 126101 | В |
|  | Дворане за састанке и вишенаменске дворане које се углавном употребљавају за културно-уметничку делатност и забаву |  | 126102 | В |
|  | Казина, циркуси, музичке и плесне дворане, плесне аматерске школе, дискотеке, павиљони за променадне концерте |  | 126103 | В |
|  | Зграде у зоолошким вртовима и ботаничким баштама |  | 126104 | В |
| Музеји и библиотеке | 1262 |  |
| Музеји и библиотеке | Музеји, уметничке галерије, библиотеке, информационо-документарни центри |  | 126201 | В |
|  | Зграде за чување архивске грађе |  | 126202 | В |
| Школске зграде и зграде за научноистраживачке делатности | 1263 |  |
| Зграде дечјих вртића | Зграде у којима се обавља предшколско образовање (јаслице, вртићи) |  | 126310 | В |
| Зграде основних школа | Зграде за основно образовање |  | 126321 | В |
|  | Зграде специјалних школа за хендикепирану децу |  | 126322 | В |
| Зграде средњих и осталих школа | Зграде средњих школа (нпр. гимназије, техничке и сродне школе, индустријске и друге стручне школе) |  | 126331 | В |
|  | Непрофесионалне возачке школе за моторна возила, за обуку летења и управљање пловним објектима |  | 126332 | В |
|  | Школе за образовање одраслих и школе којима се не може одредити образовни степен |  | 126333 | В |
| Зграде факултета | Зграде универзитета, факултета, уметничких академија, високих и виших школа |  | 126340 | В |
| Зграде за научноистраживачку делатност | Зграде које се користе за научно истраживање, истраживачке лабораторије |  | 126351 | В |
|  | Метеоролошке станице, зграде опсерваторија |  | 126352 | В |
| Болнице и остале зграде за здравствену заштиту | 1264 |  |
| Зграде болница и клиника | Зграде општих и специјалних болница и клиника у којима се пружа медицинско и хируршко лечење и нега болесних и повређених особа |  | 126411 | В |
|  | Санаторијуми и друге болнице за дужи опоравак и негу болесника |  | 126412 | В |
|  | Психијатријске болнице, породилишта |  | 126413 | В |
|  | Универзитетске болнице, болнице за особе на преваспитању, затворенике и војнике |  | 126414 | В |
|  | Зграде болница и лечилишта које се користе за термално лечење, таласотерапију и функционалну рехабилитацију |  | 126415 | В |
|  | Установе са комбинованом услугом смештаја, исхране, неге и лечења за старије особе или хендикепирана лица |  | 126416 | В |
| Остале зграде за здравствену заштиту | Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ, поликлинике и лекарске ординације |  | 126421 | В |
|  | Центри за трансфузију крви, за прикупљање мајчиног млека |  | 126422 | В |
|  | Центри за заштиту мајки и деце |  | 126423 | В |
| Зграде за ветеринарско лечење | Зграде ветеринарских станица, болница и приватних ординација за лечење животиња |  | 126430 | В |
| Спортске дворане | 1265 |  |
| Спортске дворане | Зграде за спортове који се одржавају у затвореном простору (кошаркашка и тениска игралишта, пливалишта, гимнастичке дворане, хокеј итд.)и које имају просторе за гледаоце (трибине, подесте, терасе итд.) као и за учеснике (тушеве, гардеробе итд.) |  | 126500 | В |
| Остале нестамбене зграде | 127 |  |
| Пољопривредне зграде | 1271 |  |
| Стаје за стоку и живинарници | Стаје за краве, овце и козе, коњушнице, свињци, штенаре и зграде за узгој др. животиња, индустријски и остали живинарници | До 600 m² | 127111 | А |
|  |  | До 4.000 m² и висине до 25 m | 127112 | Б |
|  |  | Преко 4.000 m² или висине преко 25 m | 127113 | В |
| Зграде за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа | Зграде за чување и узгој пољопривредних производа нпр складишта за пољопривредне производе, амбари, кошеви, трапови, стакленици, винарије, вински подруми и др. | до 600 m² | 127121 | А |
|  |  | До 4.000 m² и висине до 25 m | 127122 | Б |
|  |  | Преко 4.000 m² или висине преко 25 m | 127123 | В |
| Пољопривредни силоси | Силоси за потребе пољопривредне производње | До 4.000 m² и висине од 25 m | 127131 | Б |
|  |  | Преко 4.000 m² или висине преко 25 m | 127132 | В |
| Остале пољопривредне зграде | Гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата, као и остале пољопривредне помоћне зграде | до 600 m² | 127141 | А |
|  |  | До 4.000 m² и висине до 25 m | 127142 | Б |
|  |  | Преко 4.000 m² или висине преко 25 m | 127143 | В |
| Зграде за обављање верских и других обреда | 1272 |  |
| Зграде за обављење верских обреда | Цркве, капеле, џамије, синагоге, катедрале итд. |  | 127210 | В |
| Зграде на гробљима | Мртвачнице, крематоријуми |  | 127221 | В |
|  | просторије за испраћај | до 200 m² | 127222 | Б |
|  |  | преко 200 m² | 127223 | В |
| Остале грађевине на гробљима | Гробнице са споменицима или без споменика |  | 127230 | А |
| Историјски или заштићени споменици | 1273 |  |
| Историјски или заштићени споменици | Историјске или заштићене зграде, било које врсте, које се не користе у друге сврхе |  | 127301 | В |
|  | Заштићене рушевине, археолошке ископине и преисторијска налазишта |  | 127302 | В |
|  | Кипови, комеморативне, уметничке и декоративне грађевине |  | 127303 | В |
| Остале зграде, другде некласификоване | 1274 |  |
| Касарне и остале зграде за војску, полицију или ватрогасце | Затвори, казненопоправни центри и сл. |  | 127410 | В |
| Остале зграде, другде некласификоване | Настрешнице на аутобуским станицама, јавни клозети, перионице итд. |  | 127420 | Б |
| 2 ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ | 2 |  |
| САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 21 |  |
| Аутопутеви, путеви и улице (за саобраћај моторних возила) | 211 |  |
| Аутопутеви и остали путеви | 2111 |  |
| Аутопутеви | Путеви који су изграђени и намењени искључиво за саобраћај моторних возила, имају најмање четири саобраћајне траке тј. По две за сваки смер вожње, физички одвојене (ширине најмање 3,25 m) и по једну траку за заустављање возила у нужди, без укрштања са попречним путевима и пругом у истом нивоу. |  | 211111 | Г |
|  | Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања |  | 211112 | Г |
| Остали путеви (за саобраћај моторних возила) | Путеви са најмање две саобраћајне траке ширине 3 m, којима је омогућен сигуран саобраћајни ток возила брзином од најмање 60 km-h, по којима се смеју кретати само моторна возила, укључујући и раскрснице |  | 211121 | Г |
|  | Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања |  | 211122 | Г |
| Остали путеви и улице | 2112 |  |
| Остали путеви и улице | Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе |  | 211201 | Г |
|  | Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања |  | 211202 | Г |
| Железничке пруге | 212 |  |
| Међумесне железничке пруге | 2121 |  |
| Међумесне железничке пруге | Главне железничке пруге јавног саобраћаја и споредни колосеци (укључујући горњи и доњи строј пруге), железничке станице, железнички прелази и раскрснице и пруге у ранжираним станицама |  | 212101 | Г |
|  | Сва потребна железничка инфраструктура која омогућава сигурно одвијање саобраћаја (инсталације за расвету, сигнализацију, сигурност и електрификацију) |  | 212102 | Г |
| Градске железничке пруге | 2122 |  |
| Градске железничке пруге | Градска и приградска мрежа железнице одвојена од осталог саобраћаја |  | 212211 | Г |
|  | Градска подземна железница, надземна железница, жичана железница |  | 212212 | Г |
|  | Инсталације за расвету, сигнализацију, сигурност и електрификацију пруга |  | 212213 | Г |
| Трамвајске пруге | Трамвајске пруге |  | 212221 | Г |
|  | Инсталације за расвету, сигнализацију, сигурност и електрификацију пруга |  | 212222 | Г |
| Аеродромске стазе | 213 |  |
| Аеродромске стазе | 2130 |  |
| Аеродромске стазе | Стазе за полетање |  | 213001 | Г |
|  | Инсталације за расвету, сигнализацију, сигурност промета писта |  | 213002 | Г |
| Мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази | 214 |  |
| Мостови и вијадукти | 2141 |  |
| Мостови и вијадукти | Друмски и железнички мостови (метални, армирано бетонски или од др. материјала) и вијадукти |  | 214101 | Г |
|  | Инсталације за расвету, сигнализацију и сигурност промета на мостовима |  | 214102 | Г |
|  | Покретни мостови, сеоски и шумски мостови са шинама, пешачки мостови |  | 214103 | Г |
| Тунели и подземни пролази | 2142 |  |
| Тунели и подземни пролази | Друмски и железнички тунели, галерије и подземни пролази |  | 214201 | Г |
|  | Пешачки подземни пролази |  | 214202 | Г |
|  | Инсталације за расвету, сигнализацију и сигурност промета у тунелима и пролазима |  | 214203 | Г |
| Луке, пловни канали, бране и остали хидрограђевински објекти | 215 |  |
| Луке и пловни канали | 2151 |  |
| Поморске и речне луке | Поморске и речне луке (пристаништа, докови, гатови, молови, итд.) |  | 215111 | Г |
|  | Војна пристаништа |  | 215112 | Г |
|  | Докови (навози) у бродоградилиштима |  | 215113 | Г |
| Пловни канали | Пловни канали |  | 215120 | Г |
| Грађевине на рекама и каналима | Грађевине на рекама и каналима (устави, мостови и тунели на каналима), изграђене обале и путеви за тегљење уз обалу |  | 215130 | Г |
| Бране и насипи | 2152 |  |
| Бране и насипи | Бране и сличне конструкције за задржавање воде за било коју намену: за потребе хидроелектрана, наводњавање, регулацију водотока, заштиту од поплава |  | 215201 | Г |
|  | Насипи, грађевине за заштиту обала |  | 215202 | Г |
| Аквадукти, хидрограђевински објекти за одводњавање и наводњавање | 2153 |  |
| Аквадукти, хидрограђевински објекти за одводњавање и наводњавање | Канали за наводњавање и друге грађевине за снабдевање водом ради култивисања земљишта |  | 215301 | Г |
|  | Аквадукти |  | 215302 | Г |
|  | Дренаже, отворене јаме за одвођење |  | 215303 | Г |
| ЦЕВОВОДИ, КОМУНИКАЦИОНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ | 22 |  |
| Међумесни (даљински) цевоводи, комуникациони и електрични водови | 221 |  |
| Међумесни (даљински) нафтоводи и гасоводи | 2211 |  |
| Међумесни (даљински) нафтоводи | Међумесни надземни, подземни или подморски цевоводи за транспорт сирове нафте и нафтних производа |  | 221111 | Г |
|  | Црпне станице |  | 221112 | Г |
| Међумесни (даљински) гасоводи | Међумесни надземни, подземни или поморски цевоводи за транспорт гаса |  | 221121 | Г |
|  | Црпне станице |  | 221122 | Г |
| Међумесни (даљински) цевоводи за хемијске и друге производе | Међумесни надземни, подземни или подморски цевоводи за хемијске и друге производе |  | 221130 | Г |
| Међумесни (даљински) водоводи | 2212 |  |
| Међумесни (даљински) водоводи | Међумесни надземни, подземни или подморски водовод |  | 221210 | Г |
| Остале грађевине уз међумесне водоводе | Водозахвати, грађевине (уређаји) за чишћење воде и црпне станице |  | 221220 | Г |
| Међумесни телекомуникациони водови | 2213 |  |
| Међумесни телекомуникациони водоводи | Међумесни надземни, подземни или подморски телекомуникациони водови, релејни системи, радио и телевизијске или кабловске мреже, релејни торњеви, телекомуникациони стубови и инфраструктура за радиокомуникацију |  | 221300 | Г |
| Далеководи | 2214 |  |
| Далеководи | Међумесни надземни или подземни водови за дистрибуцију електричне енергије високог или средњег напона |  | 221411 | Г |
|  | Стубови далековода (пилони) |  | 221412 | Г |
| Трансформаторске станице | Трансформаторске станице и подстанице |  | 221420 | Г |
| Локални цевоводи и водови | 222 |  |
| Локална мрежа гасовода | 2221 |  |
| Локална мрежа гасовода | Локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса (ван зграда) |  | 222100 | Г |
| Локални водоводи, пароводи и топловоди | 2222 |  |
| Локални водоводи | Локални цевоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда) |  | 222210 | Г |
| Остале грађевине у локалној водоводној мрежи | Водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане (чесме), хидранти |  | 222220 | Г |
| Пароводи и топловоди | Локални цевоводи за топлу воду, пару или компромовани ваздух (цеви ван зграда) |  | 222230 | Г |
| Канализациона мрежа | 2223 |  |
| Јавна канализациона мрежа | Спољна канализациона мрежа |  | 222311 | Г |
|  | Канализациони колектори |  | 222312 | Г |
| Остала канализациона мрежа | Спољни канализациони канали и колектори који нису у склопу јавне канализације, нпр. у болничком или фабричком округу, туристичким насељима итд. |  | 222320 | Г |
| Објекти за прикупљање и пречишћавање отпадних вода | Грађевине с одговарајућим уређајима за пречишћење отпадних вода или без њих (нпр. сабирне јаме, таложнице, сепаратори уља, септичке јаме) |  | 222330 | Г |
| Локални, електрични и телекомуникациони водови | 2224 |  |
| Локални електрични водови | Локални електрични надземни или подземни водови |  | 222410 | Г |
| Локалне трансформаторске станице | Трансформаторске станице и подстанице |  | 222420 | Г |
| Локални телекомуникациони водови | Локални телекомуникациони водови, надземни или подземни, као и помоћне инсталације (телеграфски стубови итд) |  | 222431 | Г |
|  | Локални телевизијски каблови и заједничке антене |  | 222432 | Г |
| СЛОЖЕНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ГРАЂЕВИНЕ | 23 |  |
| Сложени индустријски објекти и постројења (електране, рафинерије итд.) који нису зграде | 230 |  |
| Грађевине за рударство и вађење нафте и гаса | 2301 |  |
| Грађевине за рударство и вађење нафте и гаса | Објекти и постројење за рударство, вађење угљоводоника, каменоломи, експлоатација шљунка итд. (нпр. станице за утовар и истовар, торњеви за проветравање итд.) |  | 230101 | Г |
|  | Објекти за производњу гипса, цемента, цигле и црепа итд. |  | 230102 | Г |
| Електране | 2302 |  |
| Електране | Објекти и опрема за производњу електричне енергије нпр. хидроелектране, термоелектране за угаљ, нуклеарне електране, електране на ветар |  | 230201 | Г |
|  | Објекти и постројења за обраду и прераду нуклеарног материјала |  | 230202 | Г |
|  | Пећи за спаљивање отпадака |  | 230203 | Г |
| Грађевине и постројења за хемијску индустрију | 2303 |  |
| Грађевине и постројења за хемијску индустрију | Грађевински објекти и постројења у хемијској индустрији, петрохемијска постројења или рафинерије |  | 230301 | Г |
|  | Терминали за угљоводонике |  | 230302 | Г |
|  | Коксаре и плинаре |  | 230303 | Г |
| Објекти и постројења у тешкој индустрији, другде некласификовани | 2304 |  |
| Објекти и постројења у тешкој индустрији, другде некласификовани | Објекти и инсталације у тешкој индустрији, као што су високе пећи, ваљаонице челика, ливнице итд. |  | 230400 | Г |
| ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ ГРАЂЕВИНЕ | 24 |  |
| Грађевине за спорт и рекреацију | 241 |  |
| Спортски терени | 2411 |  |
| Спортски терени | Терени и припадајући објекти (осим зграда) намењени за спортове који се одржавају на отвореном |  | 241100 | Г |
| Остале грађевине за спорт и рекреацију | 2412 |  |
| Пристаништа у маринама |  |  | 241210 |  |
| Остале грађевине за спорт и рекреацију | Забавни паркови, као и др. грађевине на отвореном, укључујући и грађевине на брдским теренима (скијашке стазе и лифтови, седеће жичаре итд.), игралишта за голф, спортска узлетишта, хиподроми, објекти који се претежно користе за водене спортове, опрема на плажама |  | 241221 | Г |
|  | Јавни вртови и паркови, ЗОО вртови и ботаничке баште |  | 241222 | Г |
| Остале грађевине (осим зграда ) другде некласификоване | 242 |  |
| Остале грађевине (осим зграда ) другде некласификоване | Војни објекти (утврђења, стражаре, бункери, стрелишта, центри за војно тестирање) |  | 242001 | Г |
|  | Објекти другде некласификовани, укључујући места за лансирање сателита |  | 242002 | Г |
|  | Одлагалиште смећа (депоније) |  | 242003 | Г |

Завршна одредба

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-00035/2015-07

У Београду, 26. фебруар 2015. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.